## Slide 1: 实验六：单周期CPU
讲师：李彩虹

## Slide 2: 课设目的
1. 理解 MIPS 指令结构，理解 MIPS 指令集中常用指令的功能和编码，学会对这些 指令进行归纳分类。
2. 了解熟悉 MIPS 体系的处理器结构，如延迟槽，哈佛结构的概念。
3. 熟悉并掌握单周期 CPU 的原理和设计。
4. 进一步加强运用 verilog 语言进行电路设计的能力。
5. 为后续设计多周期 cpu 的实验打下基础。

## Slide 3: 课设器材与设备
1. 装有Xilinx Vivado 的计算机一台。
2. LS-CPU-EXB-002 教学系统实验箱一套。

## Slide 4: 课设实施
1、确定自己本次实验中的准备实现的MIPS指令，要求至少实现一条load指令、一条store指令、10条基础运算指令、一条跳转指令。其中基础运算指令最好包含多种类型的操作，必须包含一条加法和一条减法指令，并对准备实现的指令进行分析。
2、理解本次实验的方案，画出结构框图。
clk
异步指令ROM
异步数据RAM
寄存器堆
ALU模块
PC

## Slide 5: 课设实施
3、根据设计的实验方案，使用verilog编写相应代码。
4、依据自己设计中实现的指令，编写一段不少于20行的汇编程序，力求验证到所有实现的指令。该段汇编程序是需要内嵌到自行搭建的异步指令ROM中的。
指令地址 | 汇编指令 | 结果描述 | 机器指令的机器码 | 
 |  |  | 16进制 | 二进制
00H | addiu $1,$0,#1 | [$1] = 0000_0001H | 24010001 | 0010_0100_0000_0001_0000_0000_0000_0001
04H | sll $2,$1,#4 | [$2] = 0000_0010H | 00011100 | 0000_0000_0000_0001_0001_0001_0000_0000
08H | addu $3,$2,$1 | [$3] = 0000_0011H | 00411821 | 0000_0000_0100_0001_0001_1000_0010_0001
0CH | srl $4,$2,#2 | [$4] = 0000_0004H | 00022082 | 0000_0000_0000_0010_0010_0000_1000_0010
10H | subu $5,$3,$4 | [$5] = 0000_000DH | 00642823 | 0000_0000_0110_0100_0010_1000_0010_0011
14H | sw $5,#19($1) | Mem[0000_0014H] = 0000_000DH | AC250013 | 1010_1100_0010_0101_0000_0000_0001_0011
18H | nor $6,$5,$2 | [$6] = FFFF_FFE2H | 00A23027 | 0000_0000_1010_0010_0011_0000_0010_0111
1CH | or $7,$6,$3 | [$7] = FFFF_FFF3H | 00C33825 | 0000_0000_1100_0011_0011_1000_0010_0101
20H | xor $8,$7,$6 | [$8] = 0000_0011H | 00E64026 | 0000_0000_1110_0110_0100_0000_0010_0110
24H | sw $8,#28($0) | Mem[0000_001CH] = 0000_0011H | AC08001C | 1010_1100_0000_1000_0000_0000_0001_1100
28H | slt $9,$6,$7 | [$9] = 0000_0001H | 00C7482A | 0000_0000_1100_0111_0100_1000_0010_1010
2CH | beq $9,$1,#2 | 跳转到指令34H | 11210002 | 0001_0001_0010_0001_0000_0000_0000_0010
30H | addiu $1,$0,#4 | 不执行 | 24010004 | 0010_0100_0000_0001_0000_0000_0000_0100
34H | lw $10,#19($1) | [$10] = 0000_000DH | 8C2A0013 | 1000_1100_0010_1010_0000_0000_0001_0011
38H | bne $10,$5,#3 | 不跳转 | 15450003 | 0001_0101_0100_0101_0000_0000_0000_0011
3CH | and $11,$2,$1 | [$11] = 0000_0000H | 00415824 | 0000_0000_0100_0001_0101_1000_0010_0100
40H | sw $11,#28($0) | Men[0000_001CH] = 0000_0000H | AC0B001C | 1010_1100_0000_1011_0000_0000_0001_1100
44H | sw $4,#16($0) | Mem[0000_0010H] = 0000_0004H | AC040010 | 1010_1100_0000_0100_0000_0000_0001_0000
48H | lui $12,#12 | [$12] = 000C_0000H | 3C0C000C | 0011_1100_0000_1100_0000_0000_0000_1100
4CH | j 00H | 跳转指令00H | 08000000 | 0000_1000_0000_0000_0000_0000_0000_0000
单周期CPU测试所用汇编程序详述

## Slide 6
指令名称 | 汇编指令 | 功能描述
无符号加法 | addu rd,rs,rt | GPR[rd] = GPR[rs] + GPR[rt]
无符号减法 | subu rd,rs,rt | GPR[rd] = GPR[rs] - GPR[rt]
有符号比较，小于置位 | slt rd,rs,rt | GPR[rd] = (sign(GPR[rs]) < sign(GPR[rt]))
按位与 | and rd,rs,rt | GPR[rd] = GPR[rs] & GPR[rt]
按位或非 | nor rd,rs,rt | GPR[rd] = ~(GPR[rs] ¦ GPR[rt])
按位或 | or rd,rs,rt | GPR[rd] = GPR[rs] ¦ GPR[rt]
按位异或 | xor rd,rs,rt | GPR[rd] = GPR[rs] ^ GPR[rt]
逻辑左移 | sll rd,rt,shf | GPR[rd] = zero(GPR[rt]) << shf
逻辑右移 | srl rd,rt,shf | GPR[rd] = zero(GPR[rt]) >> shf
立即数无符号加法 | addiu rt,rs,imm | GPR[rt] = GPR[rs] + sign_ext(imm)
立即数装载高位 | lui rt,imm | GPR[rt] = {imm, 16'd0}
从内存装载字 | lw rt,offset(base) | GPR[rt] = Mem[GPR[base] + sign_ext (offset)]
向内存存储字 | sw rt,offset(base) | Mem[GPR[base]+sign_ext (offset)] = GPR[rt]
判断相等跳转 | beq rs,rt,offset | if GPR[rs] = GPR[rt] then PC=PC+ sign_ext (offset)<<2
判断不等跳转 | bne rs,rt,offset | if GPR[rs] ≠ GPR[rt] then PC=PC+ sign_ext (offset)<<2
直接跳转 | j target | PC = {PC[31:28], target<<2}
单周期CPU实现的指令

## Slide 7: 基础题
结合具体指令，使用代码和仿真结果详细讲解指令的数据通路和控制通路，
尤其注意跳转指令，因为它们的实现较为零散。